Soovitused käsitööna palkmaja ehituseks

Sissejuhatus

Käesolev juhend on koostatud Puitmaja Liidu poolt. Juhendi eesmärgiks on anda soovitusi käsitööna palkhoone ehitamiseks. Juhendi koostamisel olid abiks R. Pere (siia kirjandusviide …) ja R. Lõbu, A. Uus (siia kirjandusviide …) käsiraamatud, ajakirja Kodu ja Aed artiklid (siia kirjandusviide…) ning mõned internetiallikad (siia kirjandusviide…)

Asjakohased muudatused soovituste täiustamiseks on teretulnud. Mistahes nendes soovitustes mittemainitud materjalide või meetodite kasutamine on aktsepteeritav tingimusel, et väljapakutud tegevus on piisav ja kooskõlas hea ehitustavaga.

1. Mõisted

Tenderpost – seinaava servas olev vertikaalne tugi, valmistatud palgist või prussist.

Tenderpostidest eristatakse järgmisi tüüpe:

T-tenderpost – laius on võrdne seinapaksusega;

peitetenderpost – nelinurkse ristlõikega, mille suurus on tunduvalt väiksem, kui seina paksus;

palk-tenderpost – tugevad postid, millesse seina ots on sisse tapitud.

Salapulk – seinapalkide stabiilsuse tagamiseks kasutatavad vertikaalsed pulgad.

Tapp – palgi nurgaseotis. Ajalooliselt kasutati Eestis puhas- ja pikknurkasid. Praegusel ajal valmistatakse Eestis nii traditsioonilisi kohalikke tappe (koerakaela-, kalasabatapp, järsknurk) kui ka teiste maade tappe (nn norra-, sadultapp).

Põsk – tapi juures palgi külgedele sisse raiutud tasapind.

Palgi kael tapis – see osa palgist, mis jääb pärast tapi raiumist alles.

Palgi pähik – see osa palgist või prussist, mis jääb tapist väljapoole.

Kuivamissoon – soon piki palki, mis suunab palgi lõhenemist.

Vara –  piki palki tehtud renn, mille servad kopeerivad alumist palki.

Müüripalk  – sarikaid kandev pealmine seinapalk.

Sirutuslatid – vertikaalselt loodis prussid või palgid mõlemal pool seina, mis on seotud seina läbivate poltidega.

Pärlin – piki maja kulgev kandev palk katusekonstruktsioonis.

Joonis 1. Palkseina üldjoonis

2. Materialid

Puuliik

Tavalised palkmajaehituses kasutatavad puuliigid Eestis on mänd (Pinus sylvestris) ja kuusk (Picea abies). Teisi puuliike kasutatakse harva,  märkimist vääriks lehis (Larix) ja haab (Populus).

Niiskusesisaldus

Kuivamisel palgi kuju ja mõõtude muutumisest tekkivate probleemide vältimiseks tuleb palgimaterjal kuivatada enne, kui sellest seinapalk valmistatakse. Keskmine niiskusesisaldus eelnevalt kuivatatud seinapalgil peab olema enne ehitamist 20±5% (mõõdetuna 3 cm sügavuselt). Niiskusesisalduse erinevused puiduosades peaks olema nii väikesed, kui võimalik.

Eestis aktsepteeritakse ka hoonete ehitamist toorest palgist, sellisel juhul võivad aga hilisemast materjali kuivamisest tingitud muutused olla suhteliselt suured.

Materjal

Puit peaks  olema võimalikult terve. Mädanik ei ole lubatud. Sine vähene esinemine ei ole ehituslikust aspektist vaadatuna probleemne. Metsakuiva palki võib kasutada juhul, kui see on taotluslik. Sellisel juhul putuka-kahjustusi puidus esineda ei tohiks. Palkidelt peab olema eemaldatud kogu koor.

Elumaja seinapalgi soovituslik keskmine diameeter on 25...30 cm, abihoonete korral alampiirmäära ei ole. Ränipuiduga (säsi kõrvalekaldega tsentrist üle 3 cm) puud ei ole soovitav seinapalgina kasutada (joonis 2).

Joonis 2. Ränipuit.

Keerdkasv (joonis 3) puhul on soovitav kasutada palke, mille: parempoolne keerdkasv on maksimaalselt 1:10;  vasakpoolne keerdkasv on maksimaalselt 1:20.

Joonis 3 Keerdkasv ja keerdkasvu mõõtmine.

3. Konstruktsioon

Vajumised ja kahanemised

Olenemata sellest, kas kasutatakse korralikult kuivatatud või toorest materjali, tuleb uue palkmaja puhul arvestada vajumisega. Vajumise põhjustab palkide kokku tõbumine (mahuline kahanemine) kuivamisel ja puidu kokku surumine. Majakarbi detailide paigaldamisel ja siseseinte ehitamisel tuleb jälgida, et need võimaldaksid palkseina kõrguste muutusi. Puudulikud teadmised palkseina vajumisest on üks olulisemaid palkmaja ehitusprobleeme.

Vajumisruum

Palkmaja ehitusel tuleb jälgida, et kõik detailid lubaksid puidu ristlõike, s.t. seina kõrguse suunas vajumist kuni 3%, s.t. 30 mm ühe meetri kohta (ca 20 % niiskuse- sisalduse juures) (joonis 4). Kui ehitatakse toorest palgist, tuleb jätta vajumist 5%.

Joonis 4. Palkseina vajumine.

Püst-puitkonstruktsioonid

Ühel ja samal korrusel ei tohiks kasutada samaaegselt nii kandvaid sõrestik- kui palkseinu. Mittekandvate sõrestikseinte kohale tuleb jätta piisavalt ruumi vajumiseks. Teiste püstiste konstruktsioonide, nagu postid sissekäigu kohtades jms. kohale tuleb jätta vajumisruum kiiludega või vajumiskruvidega, mida saab reguleerida vastavalt maja vajumisele (joonis 5).

Joonis 5. Kiilu kasutamine postil

Katus

Sarikakatuste puhul on soovitav mitte teha otsaviilud palkidest. Probleemiks osutub ebapiisav raskus palkidest otsaviiludele ja sellega seoses võivad palgid hiljem kergesti väänduda. Sarikad tuleb kinnitada niiviisi, et need ei lükka vajumisel müüripalki välja.

Kui hoone otsaviilud ehitatakse palkidest , siis peab ehitamisel arvestama, et katuse kaldenurk palkide vajumisel muutub (joonis 6). Tabel 1 näitab katusesarikate nihkumist vastavalt maja laiusele ja katuse kaldenurgale. Kui katuse tipu ja müüripalgi vahe muutub seinte vajudes rohkem kui 10 mm, tuleb sarikad müüripalgile kinnitada “vajumisliuguritega” (joonis 7), mitte naelutada ega kruvida sarikaid otse müüripalgi külge.

Joonis 6. Katusekalle muutub vajudes väiksemaks. 3%-lise vajumise korral muutub otsaviilutipu ja müüripalgi kaugus üksteisest vastavalt joonisel toodud valemile.

Tabel 1. Katusesarikate nihkumine palkidest otsaviilude 3 %-lise vajumise korral.

| Maja laius (mm) | Otsaviilu tipu kõrguse ja maja laiuse suhe |
| --- | --- |
|  | 1:2 | 1:3 | 1:4 | 1:5 |
| 3 000 | 31 | 16 | 10 | 7 |
| 4 000 | 42 | 22 | 13 | 9 |
| 5 000 | 53 | 27 | 17 | 11 |
| 6 000 | 64 | 33 | 20 | 13 |
| 7 000 | 74 | 38 | 23 | 15 |
| 8 000 | 84 | 44 | 27 | 18 |

Joonis 7. Sarika kinnitamine müüripalgile vajumisliuguriga.

Stabiilsus ja kandevõime

Seinad, mis on pikemad kui 7 m või suuremad kui 18 m2, tueks jäigastada tugiseinte, sirutuslattide vms. abil (joonis 8).

Joonis 8. Seina jäigastamine sirutuslatiga.

Avasid ei ole stabiilsuse tagamiseks soovitav ehitada  hoone nurkadesse. Ilma tappideta palkseinte otstesse on soovitav panna tenderpost. Kahe ava vahe palkseinas ei tohiks olla väiksem kui 80 cm.

Kui ava on suurem kui 2m, siis on soovitav siduv palk tugevdada järgneva rea palgiga. Soovitav on teha avade sisselõikeid mitte üle poole palgi. Palkidest laetalad võiksid võimalusel olla tapitud müüripalki (aitab müüripalki hoida stabiilsena).

Vastavus kliimatingimustele

Tähtis on, et palkseinad ei jääks seisma niisketena, st. et katus tuleks paigaldada võimalikult kiiresti. Tugeva külgvihmaga kohtades (näiteks mere ääres) võiks eelistada maja katmist laudisega, vähemalt nende seinte katmist, mis on kõige suuremas ohus (avatud tugevatele tuultele). Teised vahendid selliseks puhuks on nt. laiemad katuseräästad.

4. Palkseinad

Palgi kuju

Palkmaja seinapalkidel on läbi aegade kasutatud mitmeid ristlõike vorme (joonis 10).

Joonis 10. Erineva ristlõikega ehituspalgid.

Vara

Tihe vara on tähtis lähtepunkt saamaks soojapidav ja kestev maja. Vara valmistatakse kahe erineva kujuga: V- või U-kujuliline vara. Köetavate hoonete puhul peab välisseinte vara laius olema vähemalt 8 cm, mööndusega kuni 30 cm lõigus 6,5 cm. Vara peab peitma ja kaitsma läbivaid polte, naelu tüübleid, tappe jm.

Seinapalk peab olema pealt ümar ja  palgi pealne umbes 10 mm kõrgemal, kui ülemise palgi varaservad, et vältida vee imbumist varasse (joonis 12).

Vara serv peaks olema vormitud terava servaga lõikena. U-kujulist vara kuju peetakse kõige tugevamaks ja soojapidavamaks lahenduseks. V-kujulise vara puhul tuleb jälgida, et saetera ei läheks vara põhjast sügavamale palgi sisse Sügav sisselõige võib põhjustada hoone suuremat vajumist (joonis 11).

Joonis 11. Alumisel palgil on ebaõnnestunud vara lahendus. Sügavad saelõiked aitavad kaasa palgi lõhestamisele.

Vara põhja ja alumise palgi vahele peaks jääma piisav ruum soojustuseks 10...30 mm (joonis 12).

Joonis 12. Vara põhja peab jääma piisav ruum soojustuseks.

Tapid

Kõik tapid ja ühenduste vormid peavad olema  isenõrguvad ja peaksid ära hoidma ilmastikumõjude ja putukate sissetungimise.

Tappe on mitmeid tüüpe. Eestis praegusel ajal enimlevinud nurgaseotisi ümarpalgi puhul on koerakaelatapp (joonis 13). Antud nurgaseotisega hooneid on soovitav ehitada kuni 25 cm läbimõõduga palkide korral.

Joonis 13. Koerakaelatapp.

Suurema läbimõõduga palkide korral on soovitav teha näiteks sadultappi, mis võimaldab palkide paremat vajumist (joonis 14). Köetavate hoonete korral on soovitav tappidele välisseintes teha sisse ka tuuletapp .

Joonis 14 Sadultapp ja järsknurk.

Sajand tagasi oli Eestis enimlevinud tappideks pikknurkade puhul järsknurk (joonis 14) ja puhtanurga korral kalasabatapp (joonis 15). Kuna mitmed ettevõtted ekspordivad oma toodangut, siis on õpitud siin ka tegema teiste maade traditsioonilisi tappe. Üks levinumaid on nn norra tapp.

Joonis 15. Kalasaba- ja nn. norra tapp.

Tappide vahelise liitekoha kvaliteet otsustab, kui tihedaks jääb nurgatapp (soojapidavuse seisukohast väga olulise kaaluga). Seetõttu ei tohi kokkupuute kohtade vahel olla vahesid. Norra- ja sadultapi korral on hea meetod kontrollimaks põskede õieti tahumist, jälgimine, et lõikejooned nurkades kohtuvad selgelt määratavates punktides.

Kahepoolse lõikega tappide korral (näit. järsknurk ja norra tapp) peaks tugevuse kaalutlustel palgi kael tapis olema nii lai, kui võimalik. Selleks, et vältida vajumisel palgi istumist kaela peale, tuleb kaela alla ja peale jätta vahe. Vahe suurus peaks olema umbes 3% vähima palgi kõrgusest nurgatapis, kuid mitte väiksem, kui 10 mm. Lõigetest alles jääv palgi osa (kael) peab olema mitte vähem  kui 1/3 ristlõikepiirkonnast .Niiskuse- sisaldus palgi pähikus (palgi ristseinast üle ulatuv osa, joonis 16) on sageli kõrgem, kui niiskuse-sisaldus muudes seinaosades. Seetõttu võib jätta vahe üksteise peal asuvate palkide pähikute vahele (vahe suurus on 0,5-1 cm). Nurgatapi osad on näidatud joonisel 16.

Joonis 16.  Nurgatapi osad

Salapulgad

Salapulkade vahekaugus võib olla kuni 2,5 meetrit (arvestatud on puiduniiskusega 20±5%) (joonis 17). Toore materjali ja ühepoolse lõikega tapi (näit koerakaela-, sadultapp) korral tuleb salapulkasid panna poole tihedamini. Palgi jätkamise korral tapi sees tuleb salapulgad lüüa mõlemale poole tappi, võimalikult tapi lähedale (joonis 18). Palgil, mida pole kinnitatud tapiga ega sirutuslatiga, peavad salapulgad alati olema vähemalt kummagi otsa juures. Salapulk peab olema vähemalt 5% lühem, kui on salapulga auk (joonis 17). Soovitav salapulga kuju peaks olema nelja- või kaheksakandiline ja tema diameeter peaks olema 30-40 mm. Niiskusesisaldus salapulga puidus peaks olema võimalikult sarnane palgi niiskusesisaldusega. Salapulga kaugus tapist, avast, eelmisest ja järgmisest salapulga avast ei tohiks olla alla 15 cm.

Joonis 17. Salapulkade asetsemine palkseinas. Lisa pulgaavade kõrgus väldib palgi kokku kuivades toetama jäämist salapulga peale.

Ehituspalkide jätkamine

Jätkamine tapis. Soovitav on teha jätkamine tapis (joonis 18). Jätkukohas tuleb palgid ühendada roostevaba kinnitusdetailiga (näiteks naelutusplaadi või ehituskobaga), vältimaks kuivamise tõttu puidu piki kahanemisel tekkida võivat palkide üksteisest eemale libisemist. Jätkatavad palgid “ankurdatakse” salapulkadega.

Joonis 18. Palgi jätkamine tapis.

Jätkamine tappide vahel. Valida tuleb palgi jätkamise viis, mis on sobiv antud hoone korral. Ajalooliselt on Eestis enimlevinud keeljätk (joonis 19, a), tihti leidub hoonetel ka hammasjätku (joonis 19, b). Jätkatavad palgid ankurdatakse salapulkadega.

Jätkukoha peal ja all on soovitatav kasutada tervet palki.

Joonis 19. a). Palgi jätkamine keeljätkuga b) Palgi jätkamine hammasjätkuga

Tenderpostid

Tenderpostide ülesanne on seina tugevdada juhul, kui palgi otsas ei ole tappi (joonis 20). Samuti saab tenderposti külge kinnitada aknad ja uksed. Tenderposti on soobitav kasutada seina ava otsas, kui tapist välja ukatuv seinaosa on üle 1m. Tenderposti soone kõrgus peab olema avaga sama kõrge. Tenderpost ise peaks olema 3% (värske palgi puhul 5%) soonest madalam selleks, et palksein saaks vajuda.

Rohkem kui 1 meetri kõrguse ava jaoks peaks kasutama T- või palk-tenderposte. T-tenderposti punni laius peaks olema vähemalt 1/4 seinapaksusest ja ristlõige vähemalt 30x30mm. Väiksema kui 1 meetri kõrguse ava puhul võib kasutada ka peitetenderposti ristlõikega vähemalt 45x45 mm.

Joonis 20. Erinevad tenderposti tüübid: T-, peite- ja palk-tenderpost.

Sirutuslaid

Palkseinte küljelt tugevdamiseks kasutatavate sirutuslaudade ristlõikeks  peaks olema vähemalt 2/3 seinapaksusest. Poltid, mis hoiavad sirutuslatte, peavad olema kaitstud rooste vastu ja kinnitatud soone sees, mis lubab 3% vajumist (arvestatud on puiduniiskusega 20±5%).

5. Palkseinte monteerimine – ehitise valmimine

Fundament

Alumiste seinapalkide mädanemise vältimiseks peab vundament olema vähemalt 0,3 meetri kõrgusel maapinnast. Vundamendi välismõõdud peaksid olema sellised, et aluspalgi välimine serv asetseb vundamendist ca 30 mm väljaspool (joonis 21). Aluspalgile tuleks võimalusel lõigata veenina.  Vundamendi ja aluspalgi vahele peab asetama hüdrotõkke (näit. tõrvapapp) juhul, kui vundament on müüritud või betoonist valatud.

Joonis 21. Aluspalkide asetamine vundamendile.

Vara soojustamine

Vara soojustatakse ja tehakse tuulekindlaks spetsiaalsete materjalidega, mida pannakse ka tapi sisse. Seda, missugune materjal on soojustuseks parim, pole siiani veel lõplikult kindlaks tehtud. Sobivaks peetakse sammalt (näit turbasammal), lambavilla, linavilti, jne. Vältimaks vee imendumist vara sisse, peaks soojustusmaterjali (v.a. sammal) asetama 5-10 mm seina väliskülje poolsest vara servast sissepoole.

Uste ja akende paigaldus

Uksed ja aknad kinnitatakse tenderpostide külge tavalisel viisil. Uksed ja aknad peavad olema sama kõrged kui tenderpostid. Aknad ja uksed tuleb kinnitada nii, et kogu vajumisava jääks lengi peale. Vajumisava soovitatakse täita kokku surutava tihendusmaterjaliga. Teised avad võib täita sama materjaliga, mida kasutatakse varas (joonis 22).

Joonis 22. Akna paigaldus.

Välisviimistlus

Välisviimistluseks kasutatav materjal peaks laskma puidul hingata. Sobivad puidutõrv ning peits tõrva või loodusliku õli alusel. On olnud näiteid, kus värvitud palkmajad on hästi püsinud, kuid on ka olnud palju näiteid, mis kinnitavad vastupidist. Toorest palgist ehitamisel tuleks viimistlusega oodata palgi kuivamiseni.

Selgitused

Kui hoone läheb kohe intensiivsesse kasutusse, siis kõrgete toatemperatuuride juures hakkab palk väga intensiivselt kuivama ja on oht suurte lõhede tekkimiseks. Selle vältimiseks oleks soodne esimene pool aastat hoida toatemperatuuri mitte üle 15 kraadi.

Palkmaja palk kuivab ca 2-3 aastat, olenedes palgi läbimõõdust ja ka ilmastikust.

Kui soovitakse ise materjali varuda hoone ehitamiseks, siis on soovitav puud langetada talvel, kevadel kohe sulailmadega palk koorida ja korralikult virnastada. Virnastamisel on oluline, et materjal oleks vähemalt 50 cm kõrgemal maapinnast ja palkide vahel oleks piisav tuulutus. Kui palgid pealt kaetakse kergkatusega, siis on oluline, et küljed jääksid avatuks, muidu on suur sinetuse tekke oht.

6. Kümne sammuga palkmaja ehitamine

Järgmised 10 sammu palkmajani annavad ülevaate, mida palkmaja planeerimisel silmas pidada ja millega tuleb arvestada enne ehitusega alustamist.

1. Ootused tulevasele palkmajale

1.1 Mõelge läbi, millisena kujutate ette oma tulevast palkmaja

1.2 Pange kirja oma vajadused, soovid ja unistused, mis on seotud tulevase palkmajaga.

1.3 Arutage palkmaja ideed pereringis

1.4 Millised on planeeringule esitatavad nõuded (tubade arv, jne)

1.5 Millisel otstarbel kasutate planeeritavat palkmaja (elumaja, suvila, puhkekeskus jne.)

1.6 Milline on planeeritava palkmaja stiil (modernne, klassikaline jne.)

1.7 Millist seinapalki soovite – kas ümarpalk või freespruss, massiiv- või liimpuidust

1.8 Keda soovite kaasata projekti? (arhitekt, sisekujundaja)

1.9 Ideede saamiseks vaadake palkmajade fotosid galeriist ja tüüpprojekte meie tootekataloogist.

2. Krundi valimine. Krundi valikul tuleb veenduda, et soovitud palkmaja ehitamine on sinna võimalik. Lisaks sellele tuleks tähelepanu pöörata allolevatele punktidele:

2.1 Krundi suurus ja kuju (ehitusala asend, juurdepääsuteed jne.)?

2.2 Krundi looduslikud omapärad (kõrghaljastus, pinnavorm, jõed, järved jne.)?

2.3 Ilmakaared – krundi ja selle ehitusala geograafiline asend?              See on oluline, kui soovite näiteks nautida päikesetõusu köögist ja söögitoast ning jälgida loojangut magamistoast.

2.4 Krundile väljastatud projekteerimisnõudeid (detailplaneering, tehnilised tingimused, geo-uuring)?

3. Maja ja krundi esmase hinnaklassi määramine

3.1Krundi hind

3.2 Vundamendi hind

3.3 Kommunikatsioonide ühendamise hind – veevärgiga ühendamine, elektrikaablite vedamine, sidekaablite vedamine, kütte valik

3.4 Majakomplekti hind – maja esialgse hinnapakkumise saamiseks on 2 võimalust: valida sobiv maja tüüpprojektide hulgast või kasutada oma kujunduse ideid või eriprojekt.

3.5 Ehituse hind

3.6 Planeerimata kulutused – projekteerimine, transport, järelvalve, valve objektil jne

4. Finantseerimise lahendamine

4.1 Finantseerimine omavahenditest või pangalaenuga

4.2 Võimaluse leidmine etapiliseks finantseerimiseks

4.3 Pangaga koostööd tegeva tootja leidmine (soodne kodulaen)

4.4 Riskide maandamise võimalus tootja kindlustusega

5. Majaprojekti koostamine

5.1 Projekteerija leidmine

5.2 Eelprojekti koostamine

6. Ehitusloa saamine. Vastavalt Ehitusseadusele tuleb ehitusloa saamiseks:

6.1 Esitada ehitusloa taotlus

6.2 Esitada eelprojekt

6.3 Esitada energiamärgis (juhul kui hoonet kasutatakse üle 4 kuu aastas või kui ruumide kasulik pind on üle 50 m2)

6.4 Tasuda riigilõiv

6.5 Olenevalt omavalitusest tuleb teha ka vajalikud kooskõlastused (Päästeamet, Keskkonnaamet, Kommunaalamet)

7. Tootja valimine. Tootja valikul tuleks pöörata tähelepanu:

7.1 Usaldusväärsus – krediidireiting

7.2 Kvaliteet – kasutatavad materjalid ja seadmed, sertifikaadid

7.3 Kogemus – eelnevad tööd

7.4 Teenused – täisteenuse võimalus (maja projekteerimine, ehitusloa saamine, palkmaja valmistamine, transport objektile, palkmaja ehitus)

7.5 Hinna-kvaliteedi suhe

8. Palkmaja ehitamine

8.1 Ehitamine iseseisvalt – soodsaim variant, kuigi esimesel kokkupuutel palkmajaga võib ehitamine osutuda oodatust keerulisemaks. Enne otsustamist tuleks kaaluda kõiki võimalike variante.

8.2 Ehitamine koos ehituseksperdiga – saate ise ehitada, kuid kogenud ekspert hoiab ehitusel silma peal ning aitab nõu ja jõuga seal, kus vaja, et kindlustada rahulolu lõpptulemusega.

8.3 Ehitamine ehitusmeeskonna poolt – professionaalne meeskond püstitab maja kiiresti ja korrektselt.

8.4 Ehitamine kaasates omanikujärelvalve koos ehitusmeeskonnaga – vastavalt Ehitusseadusele on omanikujärelvalve tegemise eesmärgiks tagada ehitusprojektikohane ehitamine, ehitamise tehniliste dokumentide koostamine, ehitustööde nõuetekohane kvaliteet ja nõuetekohane ehitamine.

9. Nõuandeid ehitaja valimiseks

9.1 Kogemus – kas ehitajal on eelnev kogemus palkmajade ehitamisel?

9.2 Ettevõttel ehituslitsensid – kas ettevõttel on ehitamist lubavad litsensid?

9.3 Referentsobjektid – kas ettevõtel või ehitajal on eelnevatest töödest pilte või saab kohapeale ehituskvaliteeti vaatama minna?

9.4 Taustauuring – ettevõtte või ehitaja usaldusväärsus (näiteks krediidireiting)

10. Kasutusloa saamine. Vastavalt Ehitusseadusele tuleb kasutusloa saamiseks:

esitada kasutusloa taotlus;

10.1 esitada ehitusprojekt, mille kohaselt ehitis on ehitatud;

10.2 esitada dokument elektri- ja gaasipaigaldise tehnilise kontrolli ja nõuetele vastavuse kohta

10.3 esitada õigusaktis sätestatud juhtudel kirjalik nõusolek ehitise või selle osa kasutusele võtmiseks (Päästeameti kirjalik nõusolek)

10.4 esitada energiamärgis (juhul kui hoonet kasutatakse üle 4 kuu aastas või kui ruumide kasulik pind on üle 50 m2)

10.5 tasuda riigilõiv.